LPS 3 Heavy-Duty Rust Inhibitor

Pružný voskový nátěr

Protikorozní nátěr s dlouhodobými účinky určený do korozivních prostředí, který vytvoří na ošetřeném povrchu měkký voskový film sloužící k protikorozní ochraně a mazání.

- vytvoří průhledný voskový film

- zastaví rez a korozi

- působí jako vysoce účinný ochranný nátěr

- spolehlivě chrání po dobu 2 let

- penetruje a vytláčí vlhkost

- vytváří protizáděrový povlak

- působí jako nevysychající účinné mazadlo

- odolává vlhkosti, písku, špíně, prachu a vibracím

- zastavuje odlupující, nebo vláknitou korozi na hliníku

- je bezpečný pro ozónovou vrstvu

- neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, chlorovaná rozpouštědla, nebo silikony

- pohonná látka u sprejových baleních je nehořlavá

- je nevodivý

- je bezpečný pro použití na gumu, prefabrikáty,  nátěry, plasty a jiné povrchy

- splňuje následující normy a specifikace:

- Mil-C-23411				- Mil-C-0083933A

- Mil-C-16173D-Grade 2		- Mil-C-81309D-Type II

- AMS 3066				- BMS 3-23F

- QPL doporučené: Boeing, McDonnell-Douglas

Podle Americké federální normy USDA má povolení na nepřímý styk s potravinami!

Všeobecné informace:

LPS 3 Pružný voskový nátěr je speciálně navržený inhibitor koroze určený na dlouhodobou ochranu kovových částí vystavených nepříznivému počasí po dobu nejméně dvou let. Po nanesení na povrch ošetřovaného předmětu vytvoří měkký, průhledný voskový film, který slouží jako efektivní bariéra znemožňující přístupu vlhkosti, vzduchu, kyselinovým a alkalickým výparům a jiným korozivním elementům. Tento vosk je i vynikajícím mazadlem pro řetězy, kabely a kovová lana, protože je z uvedených předmětů a zařízení mechanicky nevytlačitelný. LPS 3 je zároveň výbornou antizáděrovou hmotou. Tyto uvedené vlastnosti předurčují tento produkt k nasazení do průmyslu, letectva, elektrotechnických a elektronických zařízení, automobilového průmyslu, a pod. LPS 3 splňuje mnoho důležitých vojenských a leteckých norem. Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla, silikony, nebo halogeny a může se bezpečně použít na gumu, nátěry, nebo plasty. Jako pohonnou látku při sprejovém balení používá nehořlavý CO2, co umožňuje jeho nasazení i během provozu zařízení, čím se eliminuje  finančně drahý výpadek, případně odstavení daného zařízení.

Doporučené možnosti použití LPS 3:

- v leteckém průmyslu k ochraně křídel letadel, přístrojových desek, jistících zařízení, ...

- lesnictví, doly, lodní průmysl, textilní průmysl, chemický průmysl k ochraně zařízení v korozivním prostředí

- ošetření sněhových pluhů, čističek odpadních vod, transportních zařízení

- v železárnách k ochraně částí zařízení a výrobků

- v automobilovém průmyslu k protikorozní ochraně samotných aut a transportních zařízení

- v loďařském průmyslu na dlouhodobou ochranu lodních zařízení, nebo nákladu přepravovaného přes moře

Vlastnosti:

Teplota vzplanutí:		45(C

Tloušťka nátěru:		cca 50 mikronů

Teplota tečení:		-18(C

Nevyprchavitelnost:		24-26%

Viskozita při 25(C:		18-30cSt

Test na vlhkost:		žádné známky koroze na kovovém vzorku po 100 dnech

Test na slanou mlhu:		žádné známky koroze na kovovém vzorku po 550 hodinách

Dielektrická pevnost:		35 kV

Pohonná látka u sprejů:	CO2

LPS - správný výběr ve správnou dobu

LPS vyrábí produkty určené pro praxi : LPS 1, LPS 2 a LPS 3. Tyto tři speciálně navržené výrobky poskytují správný stupeň schopností mazat, pronikat, chránit proti korozi, vytěsnit vlhkost a vyčistit v rozdílných oblastech. Dělají to lépe než srovnatelné speciální produkty. Na rozdíl od jiných produktů, LPS 1 beztukové mazadlo vytváří tenký, suchý film, který nepřitahuje prach a špínu. Pracuje jako mazivo, čistič, který nepotřebuje být setřen a ochraňuje jemné mechanismy. LPS 2 je silné průmyslové mazivo s dlouhodobým účinkem, které uvolňuje zarezavělé a znehybnělé části. Jeho mastný film poskytuje ochranu proti korozi více jak jeden rok. LPS 3 vysoce výkonný protikorozní inhibitor je hluboce pronikající, vodu vytěsňující prostředek, který vytváří měkký, průhledný, voskový film chránící zařízení proti vzniku koroze více než dva roky.