LPS LST Penetrant

Uvolňovač zkorodovaných šroubových spojů

Speciálně navržený s extrémně nízkým povrchovým napětím pro rychlé penetrování.

- Uvolňuje  zakorodované a slepené části.

- Penetruje i přes ty nejmenší otvory, spáry či praskliny.

- Napadá rez a korozi.

- Maže a chrání kovové povrchy.

- Vytlačuje vlhkost.

- Speciální ventil umožňuje pracovat v jakékoliv poloze spreje.

- Povrchové napětí:  26,7 dynů/cm.

- Pěnivost - vynikající.

- Barva - Jasně žlutá.

- Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla, chlorované uhlovodíky, nebo trichlór.

- Vhodný k použití na většinu povrchů.

- Podle Americké federální normy USDA má povolení k nepřímému styku s potravinami!

- Hnací látka:  CO2 (=pouze 2-3% objemu zabírá pohonný plyn)

Typické aplikace, kde může být "Uvolňovač" použitý:

- ložiska	- rozebírání zařízení	- šrouby s matkami	- panty		-řetězy

- matice	- rozvaděče		- kladky		- hřídele 	- zkorodované zámky

Všeobecné údaje:

LPS Uvolňovač šroubů je hluboce penetrující kapalina, která napadá rez a korozi tak, aby uvolnila zaseknuté části. Uvolňovač má extrémně nízké povrchové napětí, které je kombinované se silným pěnícím účinkem, díky kterému se pokryje kompletně celý povrch předmětu, zlepší se penetrace a zlepší se vytlačení vlhkosti. LPS Uvolňovač zároveň maže a chrání proti rzi a korozi.

To, co dělá LPS Uvolňovač tak vynikajícím penetrátorem, je jeho nízké povrchové napětí. Povrchové napětí je mírou schopnosti kapaliny tvořit kapky. Čím je povrchové napětí kapaliny větší, tím větší snahu má kapalina "držet pohromadě" a nepenetrovat. LPS Uvolňovač má extrémně nízké povrchové napětí, které způsobí, že nevytváří velké kapky, ale místo toho vytváří souvislý povlak a propenetruje i do těch nejmenších mikroskopických prasklinek a dírek na povrchu "ošetřovaného" kovového předmětu.

Vlastnosti:

Bod vzplanutí:			80(C

Povrchové napětí:		26,7 dyn/cm

Pěnivost:			výborná

Barva:				průzračně žlutá

Hnací látka:			CO2