Varybond VB84 Alu - Silver

Ochranný hliníkový produkt

Varybond Alu – Silver je ochranný hliníkový produkt s chromovým efektem. Je určen pro veškeré tepelně a šokově-tepelně namáhané části a také pro výsledné dekorační použití. Doporučen pro ošetření ochranu ráfků kol, výfuky a trubky, žebra radiátorů apod. Teplotně odolný do 800(C. Obsah hliníku 99,5%.

Návod k použití:

Dobrého výsledku je dosaženo pouze na čistém kovovém podkladu. Pečlivě proto očistěte a odmastěte podklad nebo tryskejte. Důkladně promíchejte obsah spreje po dobu asi 3 minut. Poté aplikujte produkt na podklad křížovým nebo kruhovým nanášením při dodržení vzdálenosti 20-30 cm spreje od podkladu.

Výsledná tloušťka je mezi 25-30µm. Asi po 5-7 minutách je aplikovaný ochranný nástřik nelepivý pro prach. Po 20-30 minutách je povrch suchý na dotyk. Celkové zaschnutí po 24 hodinách.

Doporučená aplikační teplota je 20(C.

Jeden sprej 400 ml má vydatnost asi 2,8 – 3,2 m2.

Balení:

400 ml sprej