LPS Electro 140( Contact Cleaner

Čistič elektrických kontaktů

Má vysoký bod vzplanutí, rychle penetruje, nezanechává žádné zbytky, je to čistič, který je alternativou k chlorovaným uhlovodíkům na čištění jemných zařízení.

- Nahrazuje čističe na báze chlorovaných uhlovodíků.

- Bod vzplanutí je nad 60(C.	- Precizně vyčistí.	- Není nutno oplachovat.

- Nezanechává žádné zbytky.		- Neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, nebo trichlór.

- Delší působení čističe je ideální pro elektrická / elektronická a jemná zařízení.

- Penetruje, aby odstranil lehké mastnoty, oleje, špínu a organické zbytky.

- Vynikajícně smáčí povrch a penetruje.		- Je nevodivý.

- Je bezpečný pro použití na většině povrchů.	- Slabá vůně.

Podle Americké federální normy USDA má povolení na nepřímý styk s potravinami!

Typické aplikace, kde se LPS Čistič elektrických kontaktů 140( může použít:

| - konektory | - hlavy magnetofonů | - relé a řadiče |
| --- | --- | --- |
| - kontakty | - kancelářské přístroje | - polovodičová zařízení |
| - fluidní systémy | - tištěné spoje | - přepínače |
| - telefonní zařízení zařízedenia | - TV tunery | - psací stroje / klávesnice počítačů |

Všeobecné údaje:

LPS Čistič elektrických kontaktů 140( je vysokovýkonný čistič s vysokým bodem vzplanutí, který penetruje, čistí a odmašťuje bez zanechání nějakých zbytků. Delší doba účinkování na nečistoty předurčuje tento čistič k použití při čištění elektrických, případně elektronických zařízení, jako i jiných delikátních mechanismů. LPS Čistič elektrických kontaktů 140( neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, trichlór, případně metylchlór. Jeho vysoký bod vzplanutí - nad 60(C - umožňuje jeho nasazení všude tam, kde by hořlavost mohla znamenat potenciální problém. LPS Čistič elektrických kontaktů 140( je neškodlivý na většinu povrchů, ale může poškodit některé plasty. Pro svoji vynikající smáčecí schopnost, tento čistič propenetruje do těch nejdrobnějších míst a tak je může důkladně vyčistit. Ke zkrácení doby sušení, po aplikaci čističe, vysušte dané místo fénem, případně vysušte hadrou.

Vlastnosti:

- Bod vzplanutí :  		62(C			 % nevyprchání : 	<100 ppm

- Hodnota KB:  		52			Specifická hmotnost:	0,79 gm/ml při 25(C

- Povrchové napětí:		25,9 Dynů/cm při 25(C

LPS Electro 140 je dostupný v těchto baleních:

číslo produktu M31400	400 ml sprej		číslo produktu M31005	5  litrů - kapalina

číslo produktu M31025	25 litrů soudek	číslo produktu M31205	205 litrů sud