Ambersil AquaSafe

Vodou ředitelné anorganické odmašťovadlo

AquaSafe je vodou ředitelné anorganické odmašťovadlo. Je dodáváno jako koncentrát, který si uživatel ředí dle charakteru aplikace. Obsahuje protikorozní inhibitory. Je doporučován pro studené i horké aplikace, kde poskytuje vysoké odmašťovací vlastnosti.

Příklady použití:

Univerzální produkt pro údržbu a výrobu. Vhodný všude tam, kde je vodou ředitelné odmašťování přípustné. Možno použít při odmašťování v rozprašovačích, štětcem, ve vapkách, ponorem, ve vanách, ultrazvukových čističkách. Vhodný i jako náplň odmašťovacích stolů. Pokud je přirozená pěnivost produktu nežádoucí použijte nízko pěnivou verzi – AquaSafe Low Foam.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství					čirá, zeleně fluoreskující kapalina

Vůně							citrusová

Hustota						1,04

Bod vzplanutí					nehořlavý produkt

pH							12,4

Rozpustnost						ve vodě vynikající

nerozpustný v organických látkách

Kompaktibilita					nenarušuje nátěry, plasty, gumy

Pěnivost						pěnivý

Doporučené ředění					produkt MUSÍ být ředěn vodou

doporučený rozsah od 1:6 až 1:40 dle charakteru aplikace a použití

AMBERSIL AquaSafe je k dostávání v těchto baleních:

5 litrový soudek

25 litrový soudek

205 litrový sud