AGEUS Low Foam

Vodou ředitelné nízko pěnivé odmašťovadlo

Low Foam je vodou ředitelné anorganické odmašťovadlo. Je dodáváno jako koncentrát, který si uživatel ředí dle charakteru aplikace. Obsahuje protikorozní inhibitory. Je doporučován pro studené i horké aplikace, kde poskytuje vysoké odmašťovací vlastnosti.

Produkt neobsahuje chlorované uhlovodíky, ropné deriváty, látky poškozující ozónovou vrstvu Země.

Příklady použití:

Univerzální produkt pro údržbu a výrobu. Vhodný všude tam, kde je vodou ředitelné odmašťování přípustné. Možno použít při odmašťování v rozprašovačích, štětcem, ve vapkách, ponorem, ve vanách, ultrazvukových čističkách. Vhodný i jako náplň do odmašťovacích stolů, průmyslových čistících strojů a automatů. Produkt je biologicky odbouratelný.

Možnosti použití jsou ve všech průmyslových sférách – údržba, výroba, domácí dílny, čištění podlah v supermarketech a výrobních halách, mycí linky….

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství					čirá, zeleně fluoreskující kapalina

Vůně							citrusová

Hustota						1,04

Bod vzplanutí					nehořlavý produkt

pH							13,6

Rozpustnost						ve vodě vynikající

nerozpustný v organických látkách

Kompatibilita						nenarušuje nátěry, plasty, gumy

Pěnivost						nepěnivý

Doporučené ředění					produkt MUSÍ být ředěn vodou

doporučený rozsah od 1:4 a více dle charakteru aplikace a použití

AGEUS Low Foam je k dostávání v těchto baleních:

5 litrový kanystr

25 litrový kanystr

200 litrový sud